## Slide 1
室内环境中基于声矢量传感器的多声源波达方向估计方法研究
答辩人：耿建华
指导老师：娄鑫
2022年5月20日

## Slide 2: 大纲
  声矢量传感器信号模型及理论基础
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 3: 大纲
  声矢量传感器信号模型及理论基础
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 4: 波达方向估计的应用

## Slide 5: 波达方向估计
任务：波达方向（Direction of Arrival, DOA）估计。
挑战：混响，噪声，多个同时活跃声源以及多个邻近声源干扰。
设备：声矢量传感器（Acoustic Vector Sensor, AVS）。

## Slide 6: 声压和声质点振速
声压是指声场中声扰动在传播介质中形成的压强差。
声质点振速是指声场中传播介质的分子在平衡位置振荡的速度。
声压和声质点振速的关系为：
传统的麦克风并不测量声质点振速。 ☹
Notes: 描述声场既需要声压，也需要声质点振速。声压由…确定，振速描述了什么。

## Slide 7: 声矢量传感器Ⅰ
可以同时直接测量声压和质点振速。 🙂
基于热线(hot-wire)的声矢量传感器的工作原理示意图：
声矢量传感器由三个正交的偶极子和一个全向的单极子构成。
测量值表示为：
Notes: 声矢量传感器可以同时直接测量空间中一点的声压和质点振速

## Slide 8: 声矢量传感器Ⅱ
声矢量传感器的流形（Manifold）矢量是入射信号方向的函数，和频率无关
在远场平面波假设下，声质点振速和声压的关系为
没有左右模糊问题，适合宽带DOA估计。 🙂

## Slide 9: 时域接收信号模型Ⅰ
单个声源自由空间模型：
方向向量:
水平方位角（azimuth）
俯仰角（elevation）
目标：估计参数 和 。

## Slide 10: 时域接收信号模型Ⅱ
多个声源混响环境模型：
改写为直接路径和反射路径的和：
声源1
AVS
声源2
混响
直达声
直达声
噪声
多路径传播使得DOA估计更加困难。 ☹
Notes: 30到50ms内

## Slide 11: 时频域接收信号模型
多个声源自由空间模型：
多个声源混响环境模型：
改写为直接路径和反射路径的和：

## Slide 12: 声场强度
时频域主动声强可以表示为：
声强描述了声场中空间一点的声能量的流通。
声强是矢量，既有大小也有方向。
时域声强可以表示为：
将声强 的方向视为时频点 处估计的DOA。

## Slide 13: 时域DOA估计算子
单个声源自由空间模型：
仅适用于单源无混响场景。 ☹
平均声强可以表示为：
实际的平均声强可以估计为：
DOA估计值：
假设四通道的噪声为互不相关的高斯白噪声，即：

## Slide 14: 大纲
  声矢量传感器信号模型及理论基础
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 15: 语音信号的WDO假设
WDO假设是语音信号的一种正交性假设，其认为在相当数目的时频点或者时频区域上，语音谱是不重叠的，即存在一个目标的能量要占优于其他目标。
选取单源占优的时频点或者时频区域有利于精确的DOA估计。 🙂
严格的(W-Disjoint Orthogonality, WDO)假设定义如下：

## Slide 16: 单源直接路径占优
单源直接路径占优的时频点，其强度向量指向声源DOA。 🙂
单源直接路径信号模型：
主动声强的定义：
单源直接路径下声强的形式为：

## Slide 17: 强度向量的分布
(a) 单源混响
(b) 双源直接路径
(c) 双源混响
存在强度向量指向真实的DOA附近。
混响的存在会导致强度向量偏离真实的DOA。
声源之间的影响会导致强度向量偏离真实的DOA。
模长小的强度向量更易受到混响的影响。

## Slide 18: 模长判别式
对强度向量按模长进行排序：
计算不同模长区间的内点率：
模长小的强度向量更偏离真实DOA。
曲线均满足随模长增加，内点率增加。
当模长区间位于[0%, 70%]内，声源夹角170°时有最大内点率。
当模长区间位于[70%, 100%]内，声源夹角10°时有最大内点率。

## Slide 19: 帧最占优声源判别式Ⅰ
其中
帧最占优声源的方向：
帧最占优声源的方向定义为每帧内局部强度向量密度最大的方向。
保留每帧最占优声源的方向。
Notes: 最优方向只能是强度向量存在的方向，我们在后续的方法中会进行改进。

## Slide 20: 帧最占优声源判别式Ⅱ
帧足够多时，不会出现同一声源占优所有帧。
靠近A声源的强度向量的数目远多于靠近B声源的，二者差值为正。A声源占优当前帧。
靠近A声源的强度向量的数目远少于靠近B声源的，二者差值为负。B声源占优当前帧。
靠近A声源的强度向量的数目和靠近B声源的都较多，二者差值接近于零。A和B声源同时占优当前帧。
靠近A声源的强度向量的数目和靠近B声源的都较少，二者差值接近于零。混响等干扰占优当前帧。
假设声源强度接近且具有不同的时频特性。

## Slide 21: 多源分类和DOA提取
对于保留的帧最占优强度向量按照方向进行分类。
通过移除远离聚类中心的强度向量来降低混响等干扰占优帧的影响。
再次聚类并输出聚类中心的方向为最终估计的DOA。
是否需要已知声源数目取决于聚类算法。
Notes: K-means，FCM等需要簇的数目；adaptive k-means以及基于密度的聚类

## Slide 22: 要点总结
不同于单帧单个声源占优假设，本文更关注帧内最占优声源的方向。
干扰占优帧将通过衡量强度向量到聚类中心的距离的方式移除。
无需预设DOA搜索网格。估计的DOA可以不是存在的强度向量的方向。
理论上无声源数目的限制。

## Slide 23: 性能评估准则与仿真设置
角度误差定义为估计值偏离真实值的角度：
均方根角度误差（Root Mean Square Angular Error, RMSAE）的定义：
声源数据采集于TIMIT数据集，采样率为16kHz。声源离传感器径向距离1.5m远。
房间维度设置为8m×6m×4m，声矢量传感器置于(4m, 3m, 1.5m)处。
每帧做256点的FFT，帧与帧之间有75%的重叠。
6m
8m
1.5m

## Slide 24: 精确性评估Ⅰ
(a) 两个同时活跃声源
(b) 三个同时活跃声源
T60 = 0.35s
SNR = 20dB
提出的方法在此场景下具有良好的精确性。 🙂
500次实验下DOA估计误差随着声源夹角的分布。

## Slide 25: 精确性评估Ⅱ
T60 = 0.35s
SNR = 20dB
(a) 四个同时活跃声源
(b) 五个同时活跃声源
提出的方法在此场景下具有较好的精确性。 🙂
500次实验下DOA估计误差随着声源夹角的分布。

## Slide 26: 鲁棒性评估
(a) DOA估计误差随着T60的分布。
(b) DOA估计误差随着SNR的分布。
提出的方法在此场景下具有良好的鲁棒性。 🙂
两个活跃声源的夹角为60°。
SNR = 20dB
T60 = 0.35s

## Slide 27: 实验评估
提出的方法在真实场景下具有较好的精确性。 🙂
每对声源夹角进行40组实验。
(a) 不同算法DOA估计误差的分布。
估计T60为：0.45s
估计信噪比：14dB

## Slide 28: 大纲
  声矢量传感器信号模型及理论基础
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 29: 语音存在的时频点判别
沿着频率维度滤波：
沿着时间帧维度递归平滑：
短时窗内局部最小值追踪：
语音存在的时频点集合：
由于语音信号的稀疏性，在一个短时窗内，频带能量的最小值大概率会趋近于噪声功率。

## Slide 30: 局部最占优声源判别
局部最占优声源的方向定义为每个时频窗内强度向量密度最大的方向。
局部最占优声源的方向:
保留每个时频窗内最占优声源的方向。
其中

## Slide 31: 多源一致性判别Ⅰ
双源直接路径信号模型：
双源直接路径下声强的形式为：
此时声强向量分布于 和 形成的平面上。
上式中 和 项的系数为非负值， 项的系数可以为负。
Notes: 补充一真实图。公式写详细一点

## Slide 32: 多源一致性判别Ⅱ
其中
最优平面：
拟合空间中强度向量分布一致性最高的平面。
受混响影响的强度向量分布不一致。
Notes: 成立的核心

## Slide 33: 多源分类和DOA提取
对满足多源一致性判别的强度向量按照方向分类。
直接对强度向量分类提取DOA会出现较大误差。
挑选合适的时频点后会降低DOA估计的误差。

## Slide 34: 精确性评估
500次实验下DOA估计误差随着声源夹角的分布。
(a) 两个同时活跃声源
(b) 三个同时活跃声源
提出的方法在此场景下具有良好的精确性。 🙂
T60 = 0.35s
SNR = 20dB

## Slide 35: 鲁棒性评估
(a) DOA估计误差随着T60的分布。
(b) DOA估计误差随着SNR的分布。
提出的方法在此场景下具有良好的鲁棒性。 🙂
两个活跃声源的夹角为60°。
SNR = 20dB
T60 = 0.35s

## Slide 36: 实验结果Ⅰ
提出的方法在真实场景下具有较好的精确性。 🙂
(a) 不同算法DOA估计误差的分布。
每对声源夹角进行40组实验。
声矢量传感器距离地面约1.35m
声源距离传感器径向距离约1m

## Slide 37: 实验结果Ⅱ
提出的方法在真实场景下具有较好的精确性。 🙂
三个声源，三组不同DOA场景，两个数据Block。
Notes: highlight

## Slide 38: 要点总结
根据短时窗内最小值追踪选取语音存在的时频点。
利用相邻帧的信息，将帧内最占优声源判别拓展到时频窗内。
利用声源之间的强度向量关系推导多源分布的一致性，并拟合一致性最高的平面。
对保留的强度向量进行分类并提取DOA。

## Slide 39: 大纲
  声矢量传感器信号模型及理论基础
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 40: 邻近声源场景
基于方向的时频点选取算法在邻近声源场景下出现误判。
多源DOA提取方案在邻近声源场景下性能下降。

## Slide 41: 低混响单源点分析
单源直接路径：
此时实部向量和虚部向量的绝对方向一致。
因此通过绝对方向判定单源占优时频点：
双源直接路径：
场景一:
场景二:
邻近声源场景下，出现低混响单源点的错误分类。 ☹
Notes: 系数成比例，邻近甚至反向

## Slide 42: DOA提取分析
(a)
(c)
(b)
(d)
(e)
邻近声源场景下，DOA提取方案性能下降。 ☹
基于直方图的DOA提取出现邻近峰值合并。
基于聚类的DOA提取出现强度向量的错误分类。

## Slide 43: 兼顾邻近声源场景的DOA估计
确定时频窗内局部最占优声源的方向。
其他基于时频掩码或者时频点挑选的方法。
拓展多源DOA估计。

## Slide 44: 基于直方图的实现
DOA提取通过移除最大峰值的贡献来迭代进行。
局部最占优声源的方向：
这里的直方图 由时频窗中时频点对应的DOA估计值构成。
对于第m个峰值 ，，其对当前直方图 的贡献为：
直方图更新为：
最优方向确定
DOA提取
Notes: 此时最占优声源无需对密度进行搜索。补一张图

## Slide 45: 基于聚类的实现
局部最占优声源的方向由第k个簇的聚类中心方向确定：
索引k由样本点数目最多的簇确定：
对挑选的局部最占优声源的方向进行分类，移除远离聚类中心的方向，再次聚类并输出聚类中心的方向为最终估计的DOA。
最优方向确定
DOA提取
最优方向确定时适用k-means, DOA提取时适用k-medoids。

## Slide 46: 基于高斯混合模型的实现
注意0°和360°时的双峰，以及GMM对初始值的敏感。
局部最占优声源的方向由第k个高斯成分的均值方向确定：
索引k由权重和标准差之比确定：
额外加一组高斯成分来拟合干扰的分布：
干扰项的索引确定为：
此时有J+1组参数：
DOA估计为：
DOA提取
最优方向确定
Notes: 高斯的时候注意0和360度

## Slide 47: 性能评估Ⅰ
提出的方法在此场景下具有较好的性能。 🙂
(a) 声源夹角
(b) T60
(c) SNR

## Slide 48: 性能评估Ⅱ
提出的方法对其他算法有性能的提升。 🙂
(a) 声源夹角
(b) T60
(c) SNR

## Slide 49: 时频点挑选

## Slide 50: 总结与展望

## Slide 51: 致谢

## Slide 52
致谢