## Slide 1
室内环境中基于声矢量传感器的多声源波达方向估计方法研究
答辩人：耿建华
指导老师：娄鑫
2022年5月20日

## Slide 2: 大纲
  背景介绍
  现有方法介绍及其分析
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 3: 大纲
  背景介绍
  现有方法介绍及其分析
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 4: 波达方向估计的应用
声源的波达方向（ Direction of Arrival, DOA ）估计是指判断说话人相对于麦克风的空间方向信息。

## Slide 5: 传声器种类
球形麦克风阵列
差分麦克风阵列
声矢量传感器

## Slide 6: 室内环境中的波达方向估计
任务：估计说话人的波达方向（Direction of Arrival, DOA）。
挑战：混响，背景噪声，多个同时活跃声源以及多个邻近声源干扰。
设备：声矢量传感器（Acoustic Vector Sensor, AVS）。

## Slide 7: 声压和声质点振速
声压是指声场中声扰动在传播介质中形成的逾量压强。
声质点振速是指声场中传播介质的分子在平衡位置振荡的速度。
传统的麦克风并不测量声质点振速。 ☹

## Slide 8: 声矢量传感器
声矢量传感器可以同时直接测量空间中一点的声压和质点振速，它由三个正交的偶极子和一个全向的单极子构成。
测量值表示为：
声矢量传感器的流形（Manifold）矢量:
流形矢量仅是方向的函数，和频率无关。
🙂
z
y
x
Notes: DOA提取算法比较简单。

## Slide 9: 声场强度
声强描述了声场中空间一点的声能量的流通。
声强既有大小也有方向，是矢量。
时频域声强可以表示为：
DOA值可以由声强的方向确定 。
🙂
球形麦克风和差分麦克风也可以估计声强。

## Slide 10: 大纲
  背景介绍
  现有方法介绍及其分析
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 11: 时域基于声强的DOA估计
单个声源自由空间接收信号模型：
仅适用于单源无混响场景。 ☹
声强的期望可以表示为：
这里
假设四通道的噪声为互不相关的高斯白噪声。
Nehorai et al., “Acoustic vector-sensor array processing,”
平均声强可以估计为：
DOA估计值：
声强平均算法：

## Slide 12: 时频域基于声强的DOA估计
核心和难点是时频点选取。
基于声强的DOA提取：
时频域基于声强的DOA估计基本流程：
Notes: 注意引用

## Slide 13: 语音信号的WDO假设
WDO假设是语音信号的一种正交性假设，其认为在相当数目的时频点或者时频区域上，语音谱是不重叠的，即存在一个目标的能量要占优于其他目标。
选取单源占优的时频点或者时频区域有利于精确的DOA估计。 🙂
严格的(W-Disjoint Orthogonality, WDO)假设定义如下：
Rickard et al., "Sparse sources are separated sources,"
Rickard et al., "On the approximate W-disjoint orthogonality of speech,"
Notes: 可视化的理解

## Slide 14: 时频点选取算法及分析Ⅰ
邻近声源场景下，出现低混响单源点的错误分类。 ☹
单源直接路径有：
此时有：
时频点挑选：
NOTE: 实部和虚部向量的绝对方向一致。
低混响单源点（LRSS）算法
Wu et al., “Multisource DOA estimation in a reverberant environment using a single acoustic vector sensor.”
双源占优时频点有：
当声源邻近或者近似反向时：
算法分析
实部和虚部向量的绝对方向仍然一致。
双源占优点被判别为低混响单源占优点。
双源直接路径有：
Notes: 系数成比例，邻近甚至反向。记得加引用

## Slide 15: 时频点选取算法及分析Ⅱ
会丢弃多源占优帧。 ☹
挑选帧：
若 则可以判断帧内的强度向量发散。
若 则可以判断帧内的强度向量集中。
估计一致性（EC）算法
Hafezi et al., “Multiple source localization using estimation consistency in the time-frequency domain.”
Notes: 记得加引用

## Slide 16: 大纲
  背景介绍
  现有方法介绍及其分析
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 17: 要点总结
模长判别式用来选取对混响不敏感的时频点。
不同于EC算法的单帧单个声源占优假设，我们更关注帧内最占优声源的方向。
干扰占优帧内残留的强度向量将通过衡量其到聚类中心的距离的方式移除。
通过聚类提取多源DOA。
核心：帧内最占优声源选取。

## Slide 18: 单源自由空间的强度向量分布
单源直接路径占优的时频点，其强度向量指向声源DOA。 🙂
单源直接路径信号模型：
声强的定义：
单源直接路径下声强的形式为：
依据

## Slide 19: 混响环境下强度向量的分布
(a) 单源混响
(b) 双源直接路径
(c) 双源混响
存在强度向量指向真实的DOA附近。
混响的存在会导致强度向量偏离真实的DOA。
声源之间的影响会导致强度向量偏离真实的DOA。
模长小的强度向量更易受到混响的影响。

## Slide 20: 模长判别式
对强度向量按模长进行排序：
计算不同模长区间的内点率：
模长小的强度向量更易偏离真实DOA。

## Slide 21: 帧最占优声源判别式Ⅰ
其中
帧最占优声源的方向：
帧最占优声源的方向定义为每帧内局部强度向量密度最大的方向。
保留每帧最占优声源的方向。
Notes: 最优方向只能是强度向量存在的方向，我们在后续的方法中会进行改进。

## Slide 22: 帧最占优声源判别式Ⅱ
帧足够多时，不会出现同一声源占优所有帧。
靠近A声源的强度向量的数目远多于靠近B声源的，二者差值为正。A声源占优当前帧。
靠近A声源的强度向量的数目远少于靠近B声源的，二者差值为负。B声源占优当前帧。
靠近A声源的强度向量的数目和靠近B声源的都较多，二者差值接近于零。A和B声源同时占优当前帧。
靠近A声源的强度向量的数目和靠近B声源的都较少，二者差值接近于零。混响等干扰占优当前帧。
假设声源强度接近且具有不同的时频特性。

## Slide 23: 多源分类和DOA提取
对于保留的帧最占优强度向量按照方向进行分类。
通过移除远离聚类中心的强度向量来降低混响等干扰占优帧的影响。
再次聚类并输出聚类中心的方向为最终估计的DOA。
是否需要已知声源数目取决于聚类算法。
Notes: K-means，FCM等需要簇的数目；adaptive k-means以及基于密度的聚类。补充异常值前的图。

## Slide 24: 性能评估准则与仿真设置
角度误差定义为估计值偏离真实值的角度：
均方根角度误差（Root Mean Square Angular Error, RMSAE）的定义：
声源数据采集于TIMIT数据集，采样率为16kHz。声源离传感器径向距离1.5m远。
房间维度设置为8m×6m×4m，声矢量传感器置于(4m, 3m, 1.5m)处。
每帧做256点的FFT，帧与帧之间有75%的重叠。
6m
8m
1.5m

## Slide 25: 精确性评估Ⅰ
(a) 两个同时活跃声源
(b) 三个同时活跃声源
T60 = 0.35s
SNR = 20dB
提出的方法在此场景下具有良好的精确性。 🙂
500次实验下DOA估计误差随着声源夹角的分布。

## Slide 26: 精确性评估Ⅱ
T60 = 0.35s
SNR = 20dB
(a) 四个同时活跃声源
(b) 五个同时活跃声源
提出的方法在此场景下具有较好的精确性。 🙂
500次实验下DOA估计误差随着声源夹角的分布。

## Slide 27: 鲁棒性评估
(a) DOA估计误差随着T60的分布。
(b) DOA估计误差随着SNR的分布。
提出的方法在此场景下具有良好的鲁棒性。 🙂
两个活跃声源的夹角为60°。
SNR = 20dB
T60 = 0.35s

## Slide 28: 实验评估
提出的方法在真实场景下具有较好的精确性。 🙂
每对声源夹角进行40组实验。
(a) 不同算法DOA估计误差的分布。
估计T60为：0.41s
估计信噪比：16dB

## Slide 29: 大纲
  背景介绍
  现有方法介绍及其分析
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 30: 要点总结
根据短时窗内最小值追踪选取语音存在的时频点。
利用相邻帧的信息，将帧内最占优声源判别拓展到时频窗内。
利用声源之间的强度向量关系推导多源分布的一致性，并拟合一致性最高的平面。
对保留的强度向量进行分类并提取DOA。
核心：多源一致性平面的拟合。

## Slide 31: 语音存在的时频点判别
沿着频率维度滤波：
沿着时间帧维度递归平滑：
短时窗内局部最小值追踪：
语音存在的时频点集合：
由于语音信号的稀疏性，在一个短时窗内，频带能量的最小值大概率会趋近于噪声功率。

## Slide 32: 局部最占优声源判别
局部最占优声源的方向定义为每个时频窗内强度向量密度最大的方向。
局部最占优声源的方向:
保留每个时频窗内最占优声源的方向。
其中

## Slide 33: 多源一致性判别Ⅰ
双源直接路径信号模型：
双源直接路径下声强的形式为：
此时声强向量分布于 和 形成的平面上。
上式中 和 项的系数为非负值， 项的系数可以为负。
Notes: 补充一真实图。公式写详细一点

## Slide 34: 多源一致性判别Ⅱ
其中
最优平面：
拟合空间中强度向量分布一致性最高的平面。
受混响影响的强度向量分布不一致。
Notes: 成立的核心

## Slide 35: 多源分类和DOA提取
对满足多源一致性判别的强度向量按照方向分类。
直接对强度向量分类提取DOA会出现较大误差。
挑选合适的时频点后会降低DOA估计的误差。

## Slide 36: 精确性评估
500次实验下DOA估计误差随着声源夹角的分布。
(a) 两个同时活跃声源
(b) 三个同时活跃声源
提出的方法在此场景下具有良好的精确性。 🙂
T60 = 0.35s
SNR = 20dB

## Slide 37: 鲁棒性评估
(a) DOA估计误差随着T60的分布。
(b) DOA估计误差随着SNR的分布。
提出的方法在此场景下具有良好的鲁棒性。 🙂
两个活跃声源的夹角为60°。
SNR = 20dB
T60 = 0.35s

## Slide 38: 实验结果Ⅰ
提出的方法在真实场景下具有较好的精确性。 🙂
(a) 不同算法DOA估计误差的分布。
每对声源夹角进行40组实验。
声矢量传感器距离地面约1.35m
声源距离传感器径向距离约1m

## Slide 39: 实验结果Ⅱ
提出的方法在真实场景下具有较好的精确性。 🙂
Notes: highlight

## Slide 40: 大纲
  背景介绍
  现有方法介绍及其分析
  基于帧最占优声源的DOA估计算法
  基于多源一致性的DOA估计算法
  基于邻近声源场景的DOA估计框架
  总结与致谢

## Slide 41: 邻近声源场景
基于方向的时频点选取算法在邻近声源场景下出现误判。
多源DOA提取方案在邻近声源场景下性能下降。

## Slide 42: 邻近声源场景下DOA提取分析
(a)
(c)
(b)
(d)
(e)
邻近声源场景下，DOA提取方案性能下降。 ☹
基于直方图的DOA提取出现邻近峰值合并。
基于聚类的DOA提取出现强度向量的错误分类。

## Slide 43: 兼顾邻近声源场景的DOA估计
确定时频窗内局部最占优声源的方向。
其他基于时频掩码或者时频点挑选的方法。
拓展多源DOA估计。

## Slide 44: 基于直方图的算法实现
DOA提取通过移除最大峰值的贡献来迭代进行。
局部最占优声源的方向：
这里的直方图 由时频窗中时频点对应的DOA估计值构成。
对于第m个峰值 ，，其对当前直方图 的贡献为：
直方图更新为：
最优方向确定
DOA提取
Notes: 此时最占优声源无需对密度进行搜索。补一张图

## Slide 45: 基于聚类的算法实现
局部最占优声源的方向由第k个簇的聚类中心方向确定：
索引k由样本点数目最多的簇确定：
对挑选的局部最占优声源的方向进行分类，移除远离聚类中心的方向，再次聚类并输出聚类中心的方向为最终估计的DOA。
最优方向确定
DOA提取
最优方向确定时使用k-means, DOA提取时使用k-medoids。

## Slide 46: 基于高斯混合模型的算法实现
注意0°和360°时的双峰，以及GMM对初始值的敏感。
局部最占优声源的方向由第k个高斯成分的均值方向确定：
索引k由权重和标准差之比确定：
额外加一组高斯成分来拟合干扰的分布：
干扰项的索引确定为：
此时有J+1组参数：
DOA估计为：
DOA提取
最优方向确定
Notes: 高斯的时候注意0和360度

## Slide 47: 性能评估Ⅰ
提出的方法在此场景下具有较好的性能。 🙂
(a) 声源夹角
(b) T60
(c) SNR

## Slide 48: 性能评估Ⅱ
提出的方法对其他算法有性能的提升。 🙂
(a) 声源夹角
(b) T60
(c) SNR

## Slide 49: 总结与展望
提出了基于帧最占优声源的时频点挑选和DOA估计方法。
提出了基于多源一致性的时频点挑选和DOA估计方法。
提出了兼顾邻近声源场景的DOA估计方法。
改进了基于直方图，基于聚类以及基于高斯混合模型的DOA提取算法。
室内移动声源的追踪。
声源数目的估计。
多声矢量传感器阵列的应用，以及非共点式声矢量传感器的讨论。

## Slide 50: 致谢
感谢各位评审专家的认真评阅
感谢娄老师的悉心指导
感谢实验室小伙伴们的帮助
感谢家人的支持和鼓励